## Slide 1: Simulacija ponašanja pešaka u procesu evakuacije i optimizacija pešačkih zona
Autori: Daniel Silađi, Ognjen Stanisavljević
Mentor: Miroslav Bogdanović

## Slide 2: Uvod
Sve veći broj događaja kojim prisustvuje veliki broj ljudi
Smanjenje broja ljudskih žrtava prilikom nepredviđenih situacija na takvim događajima
Unapređenje objekata koji smeštaju veće grupe ljudi

## Slide 3: Cilj istraživanja
Implementacija i provera verodostojnosti proširenog modela socijalnih sila
Određivanje optimalnog oblika prepreke na izlasku iz prostorije, za koje je vreme evakuacije minimalno

## Slide 4: Model socijalnih sila
Analogija sa silama u fizici
Na kretanje ljudi utiču
  Preferirani pravac kretanja
  Socijalne sile
„Inteligentno“ ponašanje proističe iz samog modela, bez programiranja veštačke inteligencije

## Slide 5: Socijalne sile
Pešaci odbojno deluju jedni na druge
Prepreke odbojno deluju na pešake
Sile usled fizičkog kontakta

## Slide 6: Računanje preferiranog pravca i smera
Statičko polje
  Usmerava pešaka ka najbližem cilju
Dinamičko polje
  Oslikava tendenciju da pešaci prate jedni druge
Fluktuacije

## Slide 7: Uočeni fenomeni
Gomilanje ljudi na proširenjima

## Slide 8: Uočeni fenomeni 3
Evakuacija ljudi u malim grupama/formiranje začepljenja na izlazu

## Slide 9: Uočeni fenomeni
Formiranje traka pri prolazku kroz hodnik

## Slide 10: Uočeni fenomeni
Zanemarivanje slobodnih izlaza

## Slide 11: Optimizacija pešačkih zona
Primećeno je da stub na izlazu ubrzava evakuaciju
Genetski algoritam
  Imitira proces evolucije
  „Jedinke” su potencijalna rešenja problema
  „Jedinke“ ukrštanjem i mutiranjem daju nova rešenja

## Slide 12: Dva pristupa
Polarni mnogougao
Kvadratna rešetka

## Slide 13: Rezultati genetskog algoritma
Sa ovim pristupima dobijamo poboljšanja od 23 i 34%, respektivno
Prost poligon (-23%)
Rešetka (-34%)

## Slide 14: Zaključak
Razvijeni model se slaže sa dosadanšnjim istraživanjima
Hipoteza o prepreci ispred izlaza je potvrđena
Genetski algoritam je konvergirao za obe reprezentacije prepreke, i dao poboljšanje od 23 odnosno 34%

## Slide 16: HVALA NA PAŽNJI!